## Slide 1
Cartographie des propriétés hydrauliques
des champs de canneberges
Caractérisation et comparaison de méthodes d'interpolation spatiale (IDW · TPS · KED)
Gumiere S. J., Lafond J. A., Hallema D. W., Périard Y., Caron J., Gallichand J.
Biosystems Engineering (2014) — doi:10.1016/j.biosystemseng.2014.09.002
Présentation pour étudiant·e·s en génie
Université Laval — Département des sols et de génie agroalimentaire

## Slide 2
Contexte — la canneberge au Québec
Une filière en forte croissance, des besoins en eau précis
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
27×
Croissance de la superficie cultivée au Québec entre 1992 et 2011 (105 → 2 872 ha)
60 mm
Besoin mensuel en eau de la canneberge en saison de croissance
−6,5 à −4 kPa
Plage optimale de potentiel matriciel à 7–10 cm de profondeur
Vaccinium macrocarpon Ait.
Une plante exigeante
Plante pérenne, contrairement à la croyance populaire elle ne pousse pas dans l'eau stagnante : la nappe doit être contrôlée de façon précise.
Récolte annuelle en octobre par inondation des champs sur 20–40 cm pour faire flotter les baies.
Système d'irrigation et de drainage en circuit semi-fermé : l'eau drainée est réutilisée.
2 / 13

## Slide 3
Problématique
Le sol des champs construits est-il vraiment uniforme?
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
L'hypothèse classique
Sur des champs de canneberges « construits » (sols sableux anthropiques), on suppose habituellement que les propriétés hydrauliques du sol sont homogènes.
Cette hypothèse justifie une irrigation uniforme.
Mais sur le terrain…
Le rendement varie fortement à l'intérieur d'un même champ (différences de 2,5 kg/m² !).
La conductivité hydraulique change sur de courtes distances.
Les besoins en eau ne sont donc pas les mêmes partout.
3 / 13

## Slide 4
Trois objectifs de l'étude
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
1
Caractériser la variabilité spatiale
Cartographier la conductivité hydraulique à saturation (Ksat), la rétention, le potentiel matriciel, la nappe et le rendement sur deux champs.
2
Simuler la gestion de l'irrigation
Utiliser HYDRUS-1D avec les cartes interpolées pour estimer les besoins en eau zone par zone.
3
Comparer trois méthodes d'interpolation
IDW, splines à plaque mince (TPS) et krigeage avec dérive externe (KED) — par validation croisée.
4 / 13

## Slide 5
Sites d'étude
Deux champs de canneberges au sud du Saint-Laurent (Québec)
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
Site A
46°16′N · 71°41′W · 106 m
50 m × 400 m · 105 carottes
8 années en production biologique
(sans pesticides ni engrais chimiques)
Site B
46°17′N · 71°55′W · 112 m
46 m × 460 m · 100 carottes
30 années en production conventionnelle
Fortes contrastes texturaux observés
Conditions communes (2012)
Précipitations totales 978 mm (dont 186 mm de neige) · ETP Hargreaves = 571 mm · Cultivar Stevens · Drains à 50 cm · Asperseurs 4 mm/h.
5 / 13

## Slide 6
Mesures sur le terrain
Un dispositif intensif pour échantillonner la variabilité
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
Carottes de sol non perturbées
Ø 6 cm × 6 cm — deux profondeurs (0,20 et 0,40 m). Mesure de Ksat et courbes de rétention en laboratoire.
Tensiomètres
Suivi continu du potentiel matriciel à plusieurs profondeurs et plusieurs positions dans le champ.
Niveau de la nappe
Piézomètres répartis dans les champs. La nappe est maintenue ~50 cm sous la surface.
Rendement
Cueillette manuelle dans des quadrats répartis sur l'ensemble du champ (octobre 2012).
6 / 13

## Slide 7
Trois méthodes d'interpolation comparées
Du déterministe au géostatistique
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
IDW
Inverse Distance Weighting
Pondération inverse de la distance entre points observés. Déterministe, sans discontinuités. Le choix de l'exposant p est arbitraire.
TPS
Thin Plate Splines
Surface lisse passant exactement (ou non) par les points. Déterministe avec composante stochastique locale. Robuste avec peu de données.
KED
Kriging with External Drift
Krigeage qui exploite la structure spatiale via un variogramme. Géostatistique. Demande un nombre suffisant de points pour être fiable.
7 / 13

## Slide 8
Résultats — variabilité spatiale du rendement
Même sur des champs « construits », le rendement n'est pas uniforme
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
Site A — rendement octobre 2012
kg/m²
0,5
3,0
Site A : champ 50 × 400 m, n = 105 quadrats. Schéma indicatif basé sur les patrons rapportés.
2,5 kg/m²
Différence maximale de rendement à l'intérieur d'un même champ.
2,33 kg/m²
Rendement moyen observé — l'amplitude de variation est plus grande que la moyenne elle-même.
Constat
Le rendement est corrélé aux propriétés hydrauliques du substrat.
8 / 13

## Slide 9
Résultats — Ksat et potentiel matriciel
Hétérogénéité marquée à courte distance
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
Conductivité hydraulique à saturation (Ksat)
Variation à courte distance détectée sur les deux sites.
Plus grande hétérogénéité au site A → interpolation moins performante.
À 0,4 m de profondeur : coefficient de variation des RMSE jusqu'à 26 %.
À 0,2 m : 15 %, donc moins variable mais toujours significatif.
Potentiel matriciel du sol
Suivi temporel à plusieurs pas de temps T₀–Tₙ.
Le biais (ME) reste très petit pour toutes les méthodes après quelques pas de temps.
TPS surclasse les autres méthodes en RMSE, surtout pour les pas de temps initiaux.
Confirme l'existence de zones de gestion à l'intérieur d'un même champ.
9 / 13

## Slide 10
Comparaison des méthodes — validation croisée
RMSE le plus bas = meilleure méthode
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
Variable | Site | IDW (p = 0,5) | TPS | KED | Meilleure
Rendement | A | 0,713 | 0,72 | 0,73 | IDW
Rendement | B | 0,72 | 0,704 | 0,71 | TPS
Ksat (0,2 m) | A/B | varies | plus bas | ≈ TPS | TPS
Potentiel matriciel | A/B | biais OK | RMSE min | ≈ TPS | TPS
Le verdict
TPS est la meilleure méthode globalement — suivie de très près par IDW et KED. Pour les jeux de données plus petits, TPS est recommandé car le krigeage devient instable lorsque le variogramme est mal ajusté.
10 / 13

## Slide 11
Simulations HYDRUS-1D — économie d'eau
Quand on respecte la variabilité, on irrigue beaucoup moins
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
Économie d'eau
−75 %
D'irrigation potentielle si la stratégie tient compte des cartes de propriétés hydrauliques.
Comment cette économie est-elle obtenue?
1
Cartes interpolées de Ksat et de rétention
On obtient une distribution spatiale des propriétés hydrauliques au lieu d'une moyenne globale.
2
Modèle HYDRUS-1D zone par zone
On simule l'écoulement non saturé pour chaque pixel/zone identifié.
3
Calendrier d'irrigation différencié
On n'irrigue que les zones réellement déficitaires, à la dose nécessaire.
4
Drainage contrôlé tout aussi important
L'évacuation maîtrisée de l'eau est aussi cruciale que l'apport.
11 / 13

## Slide 12
Vers une irrigation par zones
Recommandation pratique des auteurs
Gumiere, Lafond, Hallema, Périard, Caron, Gallichand — Biosystems Engineering (2014)
Champ de canneberges — partition en 2 zones
Zone 1 — Ksat élevée, drainage rapide
Irrigation plus fréquente / dose ajustée à la baisse selon la rétention locale.
Zone 2 — Ksat faible, rétention plus forte
Irrigation plus espacée / risque d'asphyxie racinaire à surveiller via tensiomètres.
Bénéfices attendus
Économie d'eau substantielle
Rendements plus uniformes
Moins de stress hydrique localisé
Meilleure adéquation eau ↔ besoin
Approche extrapolable à d'autres cultures sur sols sableux construits
12 / 13

## Slide 13
Ce qu'il faut retenir
1
Hétérogénéité réelle
Même les champs « construits » de canneberge présentent une variabilité spatiale forte des propriétés hydrauliques.
2
TPS recommandé
Splines à plaque mince : meilleure précision globale, robuste avec peu de points.
3
−75 % d'eau possible
Une irrigation par zones, fondée sur les cartes interpolées et HYDRUS-1D, peut réduire fortement la consommation.
Référence complète
Gumiere S. J., Lafond J. A., Hallema D. W., Périard Y., Caron J., Gallichand J. (2014). Mapping soil hydraulic conductivity and matric potential for water management of cranberry. Biosystems Engineering. doi:10.1016/j.biosystemseng.2014.09.002.
13 / 13